Praktické práce

## Ohmův zákon, VA charakteristika žárovky

Úkol:

1. Ověřit Ohmův zákon pro kovový vodič.

2. Změřít závislost proudu procházejícího žárovkou na napětí mezi jejími konci, porovnat s výsledkem předchozího pokusu a vyvodit závěry

Pomůcky: zdroj napětí, rezistor, žárovka, ampérmetr, voltmetr, spojovací vodiče, (potenciometr)

Postup:

1. Ohmův zákon udává závislost produ procházejícího kovovým vodičem na napětí mezi jeho konci. Jako vodič používáme rezistor, což je vlastně kovový drát navinutý na porcelánovém válci. Máme-li regulovatelný zdroj napětí (zdroj, jehož napětí se dá měnit), sestavíme obvod podle obr. 1. V opačném případě použijeme navíc potenciometr a sestavíme obvod podle obr. 2.

Na začátku nastavíme napětí na rezistoru na nulu a změříme napětí a proud. Potom po krocích zvyšujeme napětí vždy o přibližně 1 V a  měříme napětí a proud. Výsledky zapisujeme do tabulky a poté vyneseme do grafu.

|  | obr. 1 |  | obr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Sestavíme obvod podle obrázku 1 nebo 2, ale použijeme žárovku místo rezistoru. Napětí zvyšujeme po 0,5 V nebo 0,3 V až do maximálního přípustného napětí pro žárovku (tak, abychom naměřili cca. 10 hodnot). Doplníme tabulku a sestrojíme graf.

Výsledky:

1.

| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.

| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafy viz příloha

Závěr: