Praktické práce

## Sestavování elektrických obvodů, měření napětí a proudu

Úkol:

1. Sestavit elektrický obvod se zdrojem napětí a žárovkou a ověřit, že žárovka svítí. Dále ověřit, že výsledek pokusu nezávisí na polaritě zdroje.

2. Změřit proud procházející žárovkou. Ověřit, že měřený proud nezávisí na tom, zda umístíme ampérmetr před žárovku nebo za žárovku.

3. Změřit napětí zdroje a napětí na žárovce.

Postup:

1. Sestavíme elektrický obvod ze zdroje, žárovky a dvou vodičů (obr. 1). Napřed ověřte, na jaké napětí je žárovka určena, a použijte příslušné napětí zdroje. Po uzavření obvodu ověříme, zda žárovka svítí. Pokud ano, změníme polaritu zdroje (prohodíme vodiče k němu vedoucí) (obr. 2) a pozorujeme znovu svit žárovky.

|  | obr. 1 |  | obr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Sestavíme sériový obvod ze zdroje, žárovky, ampérmetru a tří vodičů. Na ampérmetru nastavíme největší rozsah pro měření stejnosměrného proudu (ten se značí DC nebo =).Zdířku ampérmetru označenou + nebo A (mA) připojíme směrem ke kladnému pólu zdroje napětí, zdířku označenou – (COM) směrem k zápornému pólu. Rozsah zmenšujeme až na nejmenší přijatelný (měření je pak přesnější). Napřed zapojíme ampérmetr před žárovku (obr. 3), potom za ni (obr. 4) a ověříme, že oba naměřené proudy jsou stejné.

|  | obr. 3 |  | obr. 4 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Sestavíme paralelní obvod ze zdroje, žárovky, voltmetru a čtyř vodičů (obr. 5). Na voltmetru nastavíme největší rozsah pro měření stejnosměrného napětí (ten se značí DC nebo =).Zdířku voltmetru označenou + nebo A (mA) připojíme směrem ke kladnému pólu zdroje napětí, zdířku označenou – (COM) směrem k zápornému pólu. Rozsah zmenšujeme až na nejmenší přijatelný (měření je pak přesnější). Změříme napětí.

obr. 5

Výsledky:

1. Svítí žárovka v obou případech stejně?

2. Proud naměřený v prvním případě: I1 =                    
    Proud naměřený v prvním případě: I2 =

3. Změřené napětí: U =

Závěr:

Pracovní úkol jsme splnili, změřili jsme napětí a proud v elektrickém obvodu. V obvodech na obrázcích 1 a 2 svítí žárovka stejně – proud procházející žárovkou nezávisí na „otočení“ žárovky vzhledem ke zdroji. V obvodech na obr. 3 a 4 protéká stejný proud – proud procházející sériovým obvodem je ve všech místech stejný, ampérmetr lze umístit do kteréhokoliv místa obvodu.